## Slide 1: Ajustes y Tolerancias
Área Académica: Licenciatura en Ingeniería Mecánica
Profesor(a): Ing. Oscar Negrete Sepúlveda
Periodo: Julio – Diciembre 2016

## Slide 2: Introducción
Resumen
En la fabricación de piezas, el operador experto se basa en las dimensiones especificadas en el dibujo. Sin embargo, no es posible producir piezas con una precisión absoluta. Además, no se requiere una medición exacta de la dimensión. Por lo tanto, es necesario dar al productor una cierta tolerancia de ciertos límites, la dimensión real puede variar. Esto se llama tolerancia. Una tolerancia es la cantidad de variación permitida en tamaño y ubicación; por lo tanto, expresa la inexactitud de lo que se permite en los trabajos.
Abstract
In the manufacture of single parts, the expert worker relies on the dimensions specified in the drawing. However, it is neither possible to produce parts with absolute accuracy nor to measure them with this accuracy. In addition, an exact observance of the dimension is never required. Therefore, it is necessary to give the producer a certain allowance or certain limits within which the actual dimension may vary. This “allowance” is called tolerance. A tolerance is the amount of variation permitted in size and location; thus, it expresses the inaccuracy of the work that is allowed.
Keywords: Tolerance, variation, dimensions.

## Slide 3: LÍMITES Y TOLERANCIAS
Las tolerancias son las variaciones permisibles de lo que se muestra en el dibujo, en la forma, tamaño o ubicación especificados para un elemento de una pieza. El tamaño y forma terminados con los que habrá que fabricarse un material, están definidos en un dibujo mediante varias formas geométricas y dimensiones.

## Slide 4: AJUSTES Y TOLERANCIAS DE AJUSTE
Con el fin de que las partes ensambladas funcionen adecuadamente durante la fabricación intercambiable, solo debe autorizarse cierto grado de tolerancia en cada una de las partes coincidentes y cierto grado de tolerancia de ajuste entre ellas.
AJUSTES
El ajuste entre dos partes coincidentes puede definirse como la relación entre ellas y el espacio o resistencia que ofrecen cuando se ensamblan. Hay tres tipos básicos de ajuste: holgado, de interferencia y de transición.
AJUSTE HOLGADO: ajuste entre partes coincidentes con dimensiones limitadas indicadas de tal manera que siempre se presenta un espacio en el momento del ensamblaje.
AJUSTE DE INTERFERENCIA: ajuste entre partes coincidentes con dimensiones limitadas indicadas de tal manera que siempre se presenta una interferencia en el momento del ensamblaje.

## Slide 5: AJUSTES Y TOLERANCIAS DE AJUSTE
AJUSTE DE TRANSICION: ajuste entre partes coincidentes con dimensiones limitadas con indicaciones de que se superpongan parcial o completamente, de tal manera que se presente una holgura o interferencia en el momento del ensamble.

## Slide 6: AJUSTES Y TOLERANCIAS DE AJUSTE
DESVIACIÓN: diferencia algebraica entre una medida y la correspondiente medida básica
DESVIACIÓN SUPERIOR: diferencia algebraica entre el límite máximo de la medida y la correspondiente medida básica
DESVIACIÓN INFERIOR: diferencia algebraica entre el límite inferior de la medida y la medida básica correspondiente

## Slide 7: MEDIDA ESTANDAR DE AJUSTE EN PULGADAS
Las medidas de ajuste se presentan por medio de símbolos, en especificaciones y bosquejos de diseño, los símbolos literales se utilizan de la siguiente manera
RC ajuste de rotación y deslizamiento
LC ajuste holgado de localización
LT ajuste de transición de localización
LN ajuste de interferencia de localización
FN ajuste de fuerza o en caliente
Estos símbolos literales se emplean junto con números que representan el tipo de ajuste.

## Slide 8: AJUSTES DE CORRIMIENTO Y DESLIZAMIENTO
Ajuste de deslizamiento de precisión RC1: este ajuste está hecho para la ubicación precisa de partes que se ensamblaran sin que se note.
Ajuste de deslizamiento RC2: este tipo de ajuste tiene como propósito hacer una ubicación precisa, pero con una holgura máxima mayor que un ajuste de tipo RC1.
Ajustes de rotación de precisión RC3: Este ajuste es el que puede esperarse que corra más libremente y se utiliza en trabajos de precisión para soportes lubricados con aceite a bajas velocidades y, Jornadas de trabajo de baja presión, pero no es adecuado cuando es probable que se presenten notables diferencias de temperatura.

## Slide 9: AJUSTES DE CORRIMIENTO Y DESLIZAMIENTO
AJUSTE CERRADO DE ROTACION LIBRE RC4: este ajuste principalmente de rotación para soportes lubricados con grasa o aceite n maquinaria de precisión con velocidades de superficies moderadas y jornadas de trabajo bajo presión, donde se busca la ubicación precisa y juego mínimo.
AJUSTE DE ROTACION LIBRE RC5 Y RC6: estos ajustes están concebidos para altas velocidades de rotación, en las que probablemente se presenten variaciones de temperatura
AJUSTE DE ROTACION LIBRE RC7: se utiliza donde no se requiere la precisión y donde probablemente se presenten variaciones de temperatura grandes

## Slide 10: AJUSTES HOLGADOS DE LOCALIZACIÓN
Se utilizan para partes que normalmente son estacionarias, pero pueden ensamblarse o desensamblarse con libertad. Los ajustes van de los exactos para partes que requieren una localización precisa, ajustes de holgura media para partes como cuñas a ajustes de cierre con ajuste cerrado, donde la libertad de ensamblaje es primordial.
LC1 a LC4: estos ajustes tienen una holgura nula mínima, pero en la práctica existe la probabilidad de que el ajuste siempre tenga una holgura
LC5 y LC6: estos ajustes tienen una pequeña holgura mínima destinada a ajustes cerrados de localización para partes sin rotación
LC7 y LC11: estos ajustes tienen progresivamente holguras más amplias y tolerancias que son útiles para diversos ajustes cerrados, amplios para el montaje de pernos y partes semejantes

## Slide 11: AJUSTES HOLGADOS DE LOCALIZACIÓN

## Slide 12: AJUSTES DE TRANCISIÓN DE LOCALIZACIÓN
Se encuentran comprendidos entre los ajustes con holgura y los ajustes con interferencia y se le aplica donde la localización precisa es importante, pero se permite un grado reducido de holgura o de interferencia.
LT1 y LT2: estos ajustes promedio tienen una holgura ligera lo cuales dan un ligero ajuste de impulso y se les utiliza donde la holgura máxima es menor que para los ajustes LC1 a LC3.
LT3 y LT4 estos ajustes se promedian casi sin holgura y se utilizan donde sea posible tolerar interferencia, por ejemplo para eliminar vibración.
LT5 y LT6 estos ajustes promedian una ligera interferencia a pesar de que en el ensamblaje se requiera una fuerza considerable cuando se encuentren sus límites y quizás sea necesario un ensamble selectivo.

## Slide 13: AJUSTES DE TRANSICIÓN DE LOCALIZACIÓN

## Slide 14: AJUSTES CON INTERFERENCIA DE LOCALIZACIÓN
Se utilizan donde la exactitud de la ubicación es de primera importancia, y para partes que requieren de rigidez y alineación sin requisitos especiales para presión por perforación.
LN1 y LN2 estos ensambles son de baja presión con mínima interferencia, son adecuados para partes como pernos de empalme que se ensamblan con prensa de tornillo en acero hierro colado o cobre
LN3 este ajuste es apropiado para el caso del ensamble de alta presión en acero y bronce, o como el ensamble de baja presión para materiales elásticos y de aleaciones ligeras
LN4 a LN6 a pesar de que el ajuste LN4 se utiliza para ensamblado permanente de partes de acero, estos ajustes principalmente se destinan a ensambles se presión para materiales más suaves o elásticos, como aleaciones ligeras y plásticos muy rígidos.

## Slide 15: AJUSTES CON INTERFERENCIA DE LOCALIZACIÓN

## Slide 16: SÍMBOLO DE TOLERANCIA

## Slide 17: SIMBOLO DE TOLERANCIA

## Slide 18: Referencias bibliográficas
Jensen, Cecil., & Densel, Jay. (2003). Dibujo y Diseño en Ingeniería. Mc Graw Hill.