## Slide 1: ENGRANES
Área Académica: Licenciatura en Ingeniería Mecánica
Profesor(a): Ing. Oscar Negrete Sepúlveda
Periodo: Julio – Diciembre 2016

## Slide 2: Engranes
Resumen
Los engranes son componentes sumamente comunes utilizados en muchas máquinas. La función de un engrane es transmitir movimiento de un eje giratorio a otro. Los engranes se utilizan con frecuencia para incrementar o disminuir la velocidad, o bien, para cambiar la dirección del movimiento de un eje a otro.
Abstract
Gears are an extremely common component used in many machines. In general, the function of gear is to transmit motion from one rotating shaft to another. In addition to transmitting the motion, gears are often used to increase or reduce speed, or change the direction of motion from one shaft to the other.
Keywords: Gears, transmit, motion, direction.

## Slide 3: Engranes (Gears)
Cuando se requiere transmitir movimiento angular entre dos ejes de forma sincronizada se emplean los engranes.
Los engranes son ruedas con dientes en su periferia. El perfil de los dientes de un engrane no puede ser cualquiera (evoluta).
Los engranes se representan mediante círculos en contacto, esto representa el diámetro de la circunferencia de paso, se nombra piñón (pinion) al engrane de menor diámetro y engrane (gear) al de mayor diámetro.

## Slide 4: Engranes (Gears)

## Slide 5: Tipos de Engranes
Engranes Rectos (Spur Gears):
Los dientes son paralelos al eje de rotación.
Transmiten movimiento paralelo.

## Slide 6: Tipos de Engranes
Cremallera (Rack) es un caso especial de engrane recto con base plana con dientes, movimiento de traslación.

## Slide 7: Tipos de Engranes
Engranes Internos o Anulares (Internal or Annular gears)
Dientes sobre la superficie interior de un círculo.
El engrane interno aporta la ventaja de reducir la distancia entre los centros y lograr variación de velocidad.

## Slide 8: Tipos de Engranes
Engranes Helicoidales (Helical gears)
Los dientes son inclinados hacia el eje de rotación.
El ángulo de inclinación se conoce el ángulo de hélice
Este ángulo brinda un acoplamiento más gradual con ruidos menores.

## Slide 9: Tipos de Engranes
Engranes de Espina de Pescado (Herringbone gears).
Se les conoce como engranes Helicoidales dobles (double helical gears .
Lados opuestos con los extremos colocados uno contra otro esto sirve de contrapeso a la fuerza de empuje.

## Slide 10: Tipos de Engranes
Engranes Cónicos (Bevel gears)
los dientes están moldeados sobre una superficie cónica.
Transmiten movimiento entre ejes no paralelos.
También en ejes mayores y menores a 90 grados.

## Slide 11: Tipos de Engranes
Engranes de Inglete (Miter gears)
Son una caso especial de engranes cónicos, son del mismo tamaño, y los ejes son de 90 grados.

## Slide 12: Tipos de Engranes
Tornillo sin fin y engrane sin fin (Worm and worm gear)
Transmiten movimiento entre ejes no paralelos .
Tornillo sin fin tiene forma de espiral alrededor de un cilindro.
Este no es reversible el engrane sin fin no puede impulsar al tornillo sin fin.
La espiral de paso del tornillo genera una fuerza axial y genera reducción de velocidad.

## Slide 13: Terminología de un Engrane Recto (Spur Gear Terminology)

## Slide 14: Terminología de un Engrane Recto (Spur Gear Terminology)
1) Círculo de Paso (Pitch circle): Es el círculo que representa el tamaño de rodillo de fricción. Cuando 2 engranes se acoplan sus círculos son tangentes en el punto de contacto.
2) Punto de Paso (Pitch point): Es el punto de contacto de los dos círculos de Paso.
3) Paso Diametral (Pitch diameter) (Pd): Es simplemente el diámetro del círculo de Paso (Tamaño del diente)
Pd = N / d
4) Número de Dientes (Number of teeth) (N) : Es el número total de Dientes.
5) Paso Circular (Circular pitch) (p) : Es la distancia medida a lo largo del círculo de paso de un punto sobre un diente al punto correspondiente, en el diente adyacente del engrane.
P = π d / N
6) Círculo Base (Base circle): Es el Círculo a partir del cual se construye la forma curva del diente.

## Slide 15: Tamaños estándar de dientes y sus pasos diametrales

## Slide 16: Terminología de un Engrane Recto (Spur Gear Terminology)
7) Diámetro base (base diameter) (db) : Es el diámetro del círculo a partir del cual se genera el perfil del diente.
8) Ancho de Cara (face width) (F) : Longitud del diente del engrane paralela al eje de la flecha.
9) Adendo (addendum) (a): Distancia radial del círculo de paso a la parte superior del diente del engrane.
10) Dedendo (dedendum) (b): Distancia radial del círculo de paso a la parte inferior del diente del engrane.
11) Profundidad Total (whole depth) (ht): Altura total del diente del engrane (Adendo + Dedendo)
12) Tolerancia (clearance) (c): Cantidad en la cual el Dedendo excede al Adendo.
13) Holgura (backlash) (B): Es la cantidad que el ancho del espacio entre dientes excede al espesor del diente del engrane.

## Slide 17: Terminología de un Engrane Recto (Spur Gear Terminology)
14) Módulo (m): Usado en el sistema Internacional medida relativa al tamaño del diente, razón entre el paso diametral y el número de dientes.
m = d / N
m = 25.4 /Pd

## Slide 18: Terminología de un Engrane Recto (Spur Gear Terminology)
15) Ángulo de Presión (pressure angle) (φ): Es el ángulo entre una línea tangente a ambos círculos de paso de los engranes acoplados y una línea perpendicular a los dientes en el punto de contacto.
Los ángulos de presión están estandarizados en 20, 25 14.5 grados (obsoleto), Los dos engranes deben tener el mismo ángulo de presión.
La fuerza actúa sobre la línea del ángulo de presión.
Si el ángulo de presión es menor hay una tendencia de lo dientes a interferirse conforme se engranan.

## Slide 19: Terminología de un Engrane Recto (Spur Gear Terminology)

## Slide 21: Engranes Estándar (Standard gears)
Especificaciones de la AGMA del diente de engrane de profundidad total

## Slide 22: Referencias bibliográficas
Mabie, H., & Reinholtz, C. (2010). Mecanismos y Dinámica de maquinaria. México: Limusa Wiley.
Myska, David H. (2012). Máquinas y Mecanismos. México: Pearson.
Castillo, Arturo,. (2005). Apuntes para la materia de: Cinemática de las máquinas: Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Facultad de Ingeniería.